RAID创建方法

1.开机后，主板会自检到卡的BIOS界面，如下图，（注意：很多台式机主板不会显示这个界面）

- 按快捷键Ctrl+R进入RAID控制界面，这里可以看到识别的磁盘。

- 选择要创建的RAID模式，这里以RAID1为例，选择RAID1，按回车，创建完成。

- 按2次ESC再接Y保存退出。

RAID坏盘后重建

- 当RAID1有盘出现故障后，按CTRL + R进入RAID界面，可以看到RAID状态是Degraded降级

- 按回车进入查看坏盘位置，P0是上面接口，P1是下面接口。

- 关机换上新的磁盘后，进入RAID界面，RAID自动重建。

- 重建过程中会出现下图中的提示，待重建完成即可。